ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

по строительству многоквартирного жилого комплекса со встроенно-пристроенным детским садом на 40 мест и многоэтажным гаражом на 200 машин по адресу: г.Рязань, ул. Есенина (4,5 секции)

(утверждена Приказом № 10 от 02.06.2014 г., с изм. от 01.07.2014г.,28.07.2014г., 29.10.2014г.)

Информация о застройщике.

Фирменное наименование.

Общество с ограниченной ответственностью «Новые Строительные Технологии»

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Фрунзе, д.4.

Фактический адрес: Адрес отдела продаж: 390046, г.Рязань, ул.Фрунзе, д.4.

Телефоны: (4912) 90-30-90, факс (4912) 21-12-00.

Режим работы: с 9.00 до 18.00, пятница  - с 9.00 до 17.00.

Выходные: суббота и воскресенье.

Данные о государственной регистрации застройщика.

Данные о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 62 №002189396 от 05 августа 2011 года, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Рязанской области. Основной государственный регистрационный номер 1116234007691.

Данные о постановке на учет в налоговом органе: поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Рязанской области. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе выдано 05 августа 2011 года на бланке серии 62 №002189401, ИНН 6234094140, КПП 623401001.

Данные об учредителях:

Власов Андрей Анатольевич - 20 % доли уставного капитала;

Кравцов Дмитрий Геннадьевич – 20 % доли уставного капитала;

Кузнецов Алексей Владимирович - 20 % доли уставного капитала;

Майбаум Константин Эдуардович - 20 % доли уставного капитала;

Шишкин Игорь Викторович - 20 % доли уставного капитала.

Проекты строительства объектов недвижимости, в которых принимал участие Застройщик в течение предшествующих 3 лет – с июня 2013 года Застройщик осуществляет строительство многоквартирного жилого комплекса с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Есенина в г.Рязани (I очередь строительства).

Финансовый результат текущего года, кредиторская и дебиторская задолженности.

На 01.10.2014 года финансовый результат составил  - 3 515 тыс. рублей;

Размер кредиторской задолженности – 378 648 тыс. рублей;

Размер дебиторской задолженности – 438 238 тыс. рублей.

Лицензируемая деятельность:

30 мая 2014г. Застройщиком ООО «Новые Строительные Технологии» с Обществом с ограниченной ответственностью «СК Вега», имеющим Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0502.02-2013-6230081100-С-158, выданное на основании Решения Президиума Партнерства Некоммерческого Партнерства «Организация Строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС», протокол №160 от «24» июля 2014 года, заключен Договор подряда №4 и Дополнительное соглашение №1 от 28.07.2014г.  к Договору подряда №4 от 30.05.2014г.

Информация о проекте строительства.

Цель строительства: строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенно-пристроенным детским садом на 40 мест и многоэтажным гаражом на 200 машин по адресу: г.Рязань ул.Есенина (4,5 секции).

Этапы и срок реализации строительства.

Строительство планируется осуществить в один этап:

- Начало строительства – май 2014 г.

- Срок завершения проекта (срок передачи) – до 30 июня 2016  г.

Заключение экспертизы: Положительное заключение государственной экспертизы                              № 62-1-4-0183-14, выданное Главным управлением архитектуры и градостроительства Рязанской области 20 мая 2014 года.

Разрешение на строительство: №RU62326000-53/2014/РС, выданное Администрацией г.Рязани   30 мая 2014 года.

Права на земельный участок, реквизиты правоустанавливающих документов, собственник земельного участка, кадастровый номер, площадь земельного участка, предоставленного для  строительства:

Строительство будет осуществляться на земельном участке с кадастровым номером                            62:29:0080098:112, расположенном по адресу: Рязанская область, г.Рязань, ул.Есенина, напротив «Морской школы» (Советский район), общей площадью 20000 кв.м.

Земельный участок принадлежит ООО «Новые Строительные Технологии» на праве собственности на основании Договора купли-продажи земельного участка от 11.10.2011г, дата регистрации 12.10.2011г., запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок в ним №62-62-01/439/2011-163.

Свидетельство о государственной регистрации права серия 62-МД № 679588 от 15 марта 2013 года.

Благоустройство территории: благоустройство участка будет осуществлено в соответствии с разделом «Схема планировочной организации земельного участка» проектной документации с выполнением следующих мероприятий:

- расчистка территории от древесно-кустарниковой растительности;

- размещение следующих зданий и сооружений: 4-я и 5-я секция многоэтажного жилого дома;

- устройство откосов и их укрепление при вертикальной планировке участка строительства;

- устройство подъезда (ширина проезжей части – 6,0 м, верхнее покрытие – из асфальтобетона);

- устройство асфальтобетонных тротуаров шириной не менее 1,5 м;

- размещение площадки для мусорных контейнеров;

- озеленение свободных от застройки и покрытий участков путем устройства газонов, посадки кустарника и деревьев;

- планировка рельефа методом проектных горизонталей с сечением рельефа через 0,1 м. Отвод поверхностных вод с территории комплекса производится закрытой системой водостоков с подключением к существующему коллектору.

Проектом генерального плана и объемно-планировочного решения здания секций 4,5 предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения:

- возможность проезда механических инвалидных колясок к зданию жилого дома с нежилыми помещениями;

- устройство пандусов при входных группах в жилую и нежилую часть;

- применение параметров коридоров и лестнично-лифтовых холлов, лифтов с учетом потребления инвалидов.

Местоположение многоквартирного дома, его описание:

Участок строительства многоквартирного жилого комплекса расположен в городе Рязани, по ул.Кальная - Есенина и граничит:

- с северо-востока – ул.Быстрецкая;

- с юго-востока, северо-запада – жилая застройка;

- с юго-запада – территория строительства 1,2 и 3 секции  и далее - ул.Кальная.

Проектируемый многоквартирный жилой комплекс – двухсекционный, прямоугольный в плане, с подвалом, техническим этажом, переменной этажности – 16-этажное здание (секция 4) и 14-этажное здание (секция 5).

Проектируемая 4-я секция здания - прямоугольная в плане, размерами 21,67х36,08 м, функционально разделена на 3 уровня:

- подземный этаж с техническими и кладовыми помещениями,

- 1 этаж - офисного назначения,

- 2 этаж – офисного и жилого назначения,

- жилая часть здания – с 3 по 16 этажи.

В нежилую часть здания предусмотрено 4 входа с главного фасада здания. В жилую часть здания запроектирован вход с внутренней стороны двора. Вертикальное перемещение по зданию осуществляется посредством 2-х лифтов грузоподъемностью 400 и 1000 кг и лестничной клетки.

В 4-й секции в уровне 1-го этажа предусмотрен сквозной проход в осях «11-12».

Высота (от пола до потолка) подвала – 2,3 м, 1-этажа – 3,35 м, 2 этажа – 3,0 м, высота с 3 по 16 этаж – 2,80 м, технического этажа – 1,90 м.

Проектируемая 5-я секция здания – прямоугольная в плане, размерами 21,67х36,08 м, функционально разделена на 3 уровня:

- подземный этаж с техническими и кладовыми помещениями,

- 1 этаж - офисного назначения,

- 2 этаж – офисного и жилого назначения

- жилая часть здания – с 3 по 14 этажи.

В нежилую часть здания предусмотрено 5 входов с главного фасада здания. В жилую часть здания запроектирован вход с внутренней стороны двора. Вертикальное перемещение по зданию осуществляется посредством 2-х лифтов грузоподъемностью 400 и 1000 кг и лестничной клетки.

Высота (от пола до потолка) подвала – 2,3 м, 1 этажа – 3,35 м, 2 этажа – 3,0 м, высота с 3 по 16 этажи – 2,80 м, технического этажа – 1,90 м.

Строительная система здания – монолитный железобетон.

Конструктивная схема здания – смешанная, колонно-стеновая нерегулярная.

Пространственная жесткость и устойчивость каждой секции жилого дома обеспечена совместной работой несущих продольных и поперечных стен и жестких горизонтальных дисков перекрытий. Между секциями предусмотрен деформационный шов в виде двух спаренных монолитных стен с утеплением на всю высоту зданий и осадочный шов между фундаментами.

Фундаменты жилого комплекса – комбинированные (фундаментные плиты на свайном основании). Сваи – сборные железобетонные. Фундаментные плиты ростверка – монолитные, железобетонные.

Монолитные стены толщиной 180, 250 мм и колонные сечением 400х400 мм – из конструкционного тяжелого бетона.

Монолитные перекрытия также выполнены из конструкционного тяжелого бетона.

Отделка фасадной части наружных стен здания дома – окрашиваются красками по тонкослойной фасадной штукатурке, вентилируемый фасад из композитных панелей и керамогранита.

Наружные стены выше отметки 0.000 ненесущие – высотой 1 этаж, многослойные.

Перегородки толщиной 100 мм – из блоков ячеистого бетона.

Цокольная часть здания – кирпич керамический.

Окна и остекление лоджий – из профиля ПВХ и металлопластика, с двухкамерным стеклопакетом.

Проектом предусмотрены металлические ограждения вдоль витражей в помещениях жилых зданий на высоту 1,2 м от пола, в офисных помещениях на высоту 0,9 м от пола.

Покрытие – монолитные железобетонные плиты толщиной 200 мм.

Крыша – совмещенная. Кровля – рулонная с организованным внутренним водостоком.

Электроснабжение секций жилого дома предусмотрено от РУ-0,4 кВ ранее запроектированной трансформаторной подстанции.

Водоснабжение дома осуществляется  от водопровода, идущего в районе жилого дома №7 по ул.Кальная г. Рязани.

В квартирах предусматривается установка счетчиков холодной воды.

Горячее водоснабжение квартир предусмотрено от настенных двухконтурных газовых котлов, установленных в кухнях каждой квартиры, полотенцесушители установлены в ванных комнатах, подключены к трубопроводам системы отопления. Горячее водоснабжение нежилых помещений – от проектируемых теплогенераторных.

Система отопления квартир принята лучевая от распределительных гребенок. Отопление нежилых помещений (4,5 секции) принято от настенных газовых котлов, установленных в теплогенераторных, расположенных под кухнями жилых квартир.

Все квартиры имеют необходимый набор жилых и вспомогательных помещений.

Нормативная инсоляция жилых помещений квартир соответствует требованиям, осуществляется с юго-восточной и юго-западной сторон.

Вентиляция квартир  и нежилых помещений принята приточно-вытяжная с естественным притоком воздуха и механической вытяжкой.

Количество в составе многоквартирного дома самостоятельных частей:

Состав многоквартирного жилого комплекса (4,5 секции):

Количество квартир – 164

- 4 секция – 88

в том числе: однокомнатных – 30

двухкомнатных – 28

трехкомнатных – 30

- 5 секция – 76

в том числе: однокомнатных – 26

двухкомнатных – 24

трехкомнатных – 26

Общая площадь квартир – 14413,22 кв.м, в том числе:

- 4 секция – 8400,01 кв.м;

- 5 секция – 6013,21 кв.м.

Жилая площадь квартир – 6478,05 кв.м, в том числе:

- 4 секция – 3765,63 кв.м;

- 5 секция – 2712,42 кв.м.

Общая площадь офисных помещений – 1213,17 кв.м, в том числе:

- 4 секция – 581,12 кв.м;

- 5 секция – 632,05 кв.м.

Общая площадь кладовых – 441,03 кв.м, в том числе:

- 4 секция – 232,96 кв.м;

- 5 секция – 208,07 кв.м.

Функциональное назначение нежилых помещений в строящемся многоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества:

Нежилые помещения на первом и втором этажах – без конкретной технологии (назначения) с возможностью размещения коммерческих (торговых) и офисных помещений.
Нежилые помещения в цокольном (подземном) этаже - предусмотрена возможность размещения внеквартирных хозяйственных кладовых.
Нежилые помещения на этажных площадках - внеквартирные хозяйственные кладовые.

Общие технические характеристики (состояние) квартир, передаваемых участнику долевого строительства: квартиры сдаются подготовленными под отделку с выполнением следующих работ: установкой окон со стеклопакетами, в том числе на лоджиях, установкой металлической входной двери в квартиру, полной разводкой электрической сети (согласно проекта, включая розетки, выключатели, электросчетчик, электрощиток), вводом слаботочных сетей в квартиру, выполнением стояков систем холодного водоснабжения до узла учета с его установкой, выполнением стояков системы канализации (внутриквартирная разводка не выполняется), выполнением системы отопления (включая радиаторы,  металлопластиковые трубы, монтаж настенного газового котла, элементы дымоходов и забора воздуха,  газовый счётчик, шаровые краны), устройством цементно-песчаной стяжки пола, в том числе на лоджиях, устройством  штукатурки кирпичных  стен, полным утеплением фасада здания, включая лоджии.

Застройщик не выполняет следующие работы и не устанавливает следующее оборудование: установка внутриквартирных дверей, чистовая отделка квартир, шпаклевка, окраска стен, потолков, внутриквартирная разводка водопровода и канализации с установкой сантехприборов, внутриквартирная разводка телевизионных, телефонных линий, радиосетей, домофонной сети, стяжка в санузлах, гидроизоляция в санузлах.

Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое будет находиться в общей долевой собственности участников: инженерные коммуникации, помещения общего пользования, в том числе - лестницы, межквартирные лестничные площадки, лифты, лифтовые и иные шахты (при наличии), коридоры, крыша и ограждающие несущие и ненесущие конструкции, земельный участок.

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию:

IV квартал 2015 года – согласно Разрешения на строительство №RU62326000-53/2014/РС, выданного Администрацией г.Рязани   30 мая 2014 года.

Организации, участвующие в приемке дома: Администрация города Рязани.

Информация о возможных финансовых и прочих рисках и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков.

При осуществлении строительства возможны риски: изменения местного, регионального и федерального законодательства, регулирующего строительную деятельность, изменения в режиме налогообложения коммерческих организаций, удорожание строительных материалов и работ.

Планируемый расчет стоимости строительства.

Сметная стоимость строительства – 642 696 800 руб.

Организации, осуществляющие основные строительно-монтажные и другие работы:

- ООО «СК Вега»;

- ООО «Катрэн»;

- ООО «Вертикаль»;

- ООО «Интерпрайс-С»;

- ООО «ТПК «ФриДом» и т.д.

Способ обеспечений исполнений обязательств Застройщика по договорам: в силу ст.12.1, ст.13 Федерального закона от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» обеспечение обязательств по договору осуществляется:

- залогом;

- страхованием гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства.

Иные договора и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства многоэтажной жилой пристройки к жилому дому, за исключением привлечения денежных средств на основании договоров – отсутствуют.

Название сайта: www.ссс62.рф

Дата размещения проектной декларации: 03.06.2014 года.